### Goldwing Comment faire pour supprimer, analyser, écart et remplacer vos bougies d'allumage

Les bougies sont un élément de maintenance régulière qui ont un effet certain sur les performances et la réponse de votre moteur. Le manuel d'entretien Honda prévoit le remplacement des bougies d'allumage à 8.000 intervalles de mille - je fais une habitude de changer la mienne dans le cadre de mon hiver routine d'entretien.

Heureusement, GL1500 bougies coûtent pas cher : celles d'origine oui mis les NGK IRIDIUM sont plus chers

.

démontage

1. La première étape consiste à enlever les capots inférieurs. Si vous avez tous les accessoires qui doivent être enlevés avant que vous puissiez retirer les capots inférieurs, faites-le maintenant. Dans mon cas, j'ai un ensemble de parcs ailes que je dois enlever.

2. J'ai aussi un ensemble de klaxons d'air qui doivent être déconnectés, desserré, et pivoté de la route.

3. Pour retirer le capot de carénage avant, appuyez vers l'intérieur au centre de la partie supérieure du couvercle. Cela permettra d'exposer les postes assis dans les oeillets dans les coins supérieurs.

4. Tirez doucement sur ​​les coins supérieurs loin, un à la fois, pour déloger les messages de leurs œillets. Notez la languette noire qui tient l'avant du capot inférieur en place - il est important que le capot inférieur est monté derrière ces onglets quand il est remplacé.

5. Une fois les deux postes sont décollée, retirez le couvercle avant.

6. Retirer les vis de chaque côté du couvercle sous.

7. Tout en maintenant le couvercle sous en place, enlever la vis centrale.

8. Tirez le couvercle sous l'hôtel.

9. Tirez doucement sur ​​le bord intérieur du couvercle à vis du capot inférieur loin de la tête de vis.

10. Soyez très prudent de retirer ces couvertures - les tirant trop en arrière se cassera l'onglet hors du bord extérieur. Voyez comment l'onglet s'accroche dans le capot. Tournez doucement le bord intérieur arrière, puis tirez-le vers.

11. Retirez la vis du capot inférieur.

12. Retirez délicatement le déflecteur de capot inférieur. Il sort environ un pouce en bas, puis est tiré vers le bas pour dégager l'onglet du haut, puis est tiré vers l'arrière pour dégager la patte avant.

13. Il s'agit de la patte supérieure qui doit être désengagé.

14. Et c'est la patte avant.

15. La garniture lumière de marqueur de côté doit être retiré prochaine. Garniture Honda OEM est en plastique noir et semble différent de mon assiette rechange chromé. Mon assiette a des bouchons à vis qui doivent être retirées pour accéder aux têtes de vis.

16. Retirez les trois vis de fixation de la garniture et la lumière de marqueur en place.

17. Une fois les vis et les feux de position sont libres, le capot inférieur facilement se détacher. Débrancher le fil de la lampe virages et retirer le capot inférieur. Répétez les étapes 9 à 17 pour l'autre côté de la moto. Remplacement de la bougie

18. Il est conseillé de remplacer chaque prise une à la fois, au lieu de tirer les fils de tous les bouchons et les faire à la fois. Cela vous empêche de brancher accidentellement le mauvais fil sur la mauvaise prise, qui, au mieux, fera de votre moteur fonctionner terriblement, et au pire peut réellement l'endommager. Tirez doucement sur ​​le couvercle de la bougie (PAS le fil) jusqu'à ce qu'elle se libère de la bougie d'allumage.

19. Il est essentiel qu'aucune saleté ou de corps étrangers tombent dans le cylindre lorsque la bougie est retirée. Si vous avez un compresseur d'air disponible, l'utiliser pour souffler les débris de la bougie d'allumage bien avant de le débrancher. Vous pouvez également utiliser un chiffon pour essuyer la saleté ou des débris.

20. En utilisant une clé à bougie (il devrait y avoir un dans la trousse à outils de votre vélo), desserrer légèrement la bougie, puis retirez-le du moteur..

21. Nouvelles bougies d'allumage doivent être gapped de 0,031 à 0,035 pouces - même si elle a été longtemps depuis que j'ai vu les nouvelles fiches du fabricant qui n'étaient pas déjà gapped correctement.

22. Utilisez un outil de l'écartement de régler l'écartement si nécessaire.

23. Toujours appliquer anti-grippage sur les filets de la prise avant de l'installer. Cela permet de garder le bouchon en acier de s'emparer de la tête du moteur. D'aluminium

24. Frottez l'anti-saisir autour de la circonférence des filets.

25. Insérez la bougie dans le puits et commencer à enfiler dans la main jusqu'à ce que vous êtes sûr qu'il n'est pas contre-filetée. Croix-threading un bouchon dans une tête en aluminium a des conséquences désastreuses!

26. Placez la douille de bougie sur la bougie et de continuer à visser à la main jusqu'à ce qu'il soit serré à la main.

27. En utilisant une clé à douille, serrer le bouchon exactement 1/2 tour. Cette compresse la rondelle de compression et correctement serrer le bouchon. Note: Ceci est pour de nouvelles bougies seulement - si vous remplacez vieux bouchons, la rondelle de compression aura déjà été écrasée, et le serrage d'un demi tour complet passé avec les doigts est un bon moyen de briser un bouchon hors de la tête. Dans ce cas, utiliser une clé dynamométrique et serrer le bouchon de 12 lb-pi. Cependant - étant que d'un ensemble de nouvelles fiches sont pas cher du tout, je n'ai jamais pris la peine de les réutiliser - une fois qu'ils sortent, je mets toujours de nouveaux po

28. Remplacez le couvercle de la bougie sur le bouchon et pousser en place. Encore une fois assurez-vous de mettre le bon démarrage sur la prise correcte!

remontage

29. Placez le capot inférieur en place. Assurer l'onglet interne (avec le trou il) correspond derrière la languette noire en saillie vers le bas de la calandre mentionné à l'étape 4. Cela est à l'avant du capot inférieur en place.

30. Remplacez votre marqueur lumière latérale et de l'assiette, et le visser en place.

31. Remplacez vos bouchons à vis (si vous en avez).

32. Replacez le déflecteur de capot inférieur. Insérez la languette avant d'abord, puis sur l'onglet en haut, puis faites glisser le déflecteur vers la gauche pour aligner les trous de vis.

33. Serrer la vis du capot inférieur.

34. Replacez le couvercle à vis du capot inférieur - insérer le premier onglet, puis appuyez sur le poser sur la tête de vis.

35. A ce stade, vous répétez la procédure pour installer le capot inférieur de l'autre côté de la moto. Une fois que c'est terminé, soulevez le couvercle sous en place.

36. Insérez la vis centrale pour maintenir le couvercle de sous en place.

37. S'assurer que les messages à l'avant, sur le fond des capots inférieurs s'insérer dans les trous sur le dessus du couvercle de sous (visible sur le bord avant où le capot inférieur et sous le couvert de répondre) - des deux côtés! Une fois que les messages sont en place, remplacer et serrer les vis de chaque côté.

38. Assurez-vous que les onglets en bas de la couverture ajustement avant derrière la crête de la couverture en vertu, et que l'onglet en bas au centre de la façade s'insère dans la fente dans le couvercle sous. Alignez le capot avant, puis appuyez sur les piquets de chaque côté dans leurs rondelles respectives.